## Slide 1: Gestión Integral de Cuencas desde una perspectiva de aprovechamiento sustentable
Mtro. Fernando González Cáñez
Especialidad: Municipal y Urbanística
Palacio de Minería de la Ciudad de México

## Slide 2
Plan de Presentación
1.- Contexto
2.- Metodología
3.- Aplicación al Sistema Cutzamala
4.- Conclusiones

## Slide 3
Los retos de las grandes metrópolis
MOVILIDAD
ENERGIA
AGUA

## Slide 4
1.-Introducción
Desde 1970 se ha intensificado de manera geométrica la sobre explotación del acuífero.
La calidad del agua subterránea registra niveles de degradación muy acelerados.
No se sabe cuál es la vida útil remanente del acuífero.
Ingeniería mexicana trabaja en determinar, los escenarios de aprovechamiento del acuífero.
Se produce la mitad del agua con el doble de pozos al triple de la profundidad.
Acuífero V de M
Uso público urbano
44 m3/s
Riego agrícola
11 m3/s
Recarga 23 m3/s
  El estrés hídrico. Disponibilidad media natural de 101 m3/hab/año.

## Slide 5
1.-Introducción
 | Fuentes de abastecimiento para la ZMVM | Caudal total m3/s | Caudal DF m3/s | Caudal Edo Mex. m3/s | Porcentaje
 | Total | 64.4 | 29.8 | 34.6 | 100.0%
Fuentes internas | Acuífero Valle de México | 44.0 | 17.3 | 26.7 | 70%
 | Escurrimientos superficiales | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 
Fuentes Externas | Sistema Cutzamala | 14.2 | 8.4 | 5.8 | 30%
 | Sistema Lerma | 4.8 | 3.1 | 1.7 | 

## Slide 6
1.-Introducción
Pronósticos tendenciales de hundimiento del Valle de México (subsidencia) a causa de la sobreexplotación de acuíferos
2030

## Slide 7
Introducción
Se busca un uso más intensivo de los recursos naturales disponibles.
Sin afectar la sustentabilidad.
Mediante la conservación y reforzamiento de las capacidades de ingeniería.
Y gestión para la seguridad hídrica y desarrollo de todos los habitantes.
Nuevo paradigma

## Slide 8
2.-Metodología
La disponibilidad sustentable es la principal métrica en un modelo de gestión inducida del uso intensivo de recursos hídricos.
  ¿Cuánta agua disponible hay en un ciclo estacional completo?.
  ¿Cuándo contamos con disponibilidad de agua?.
  ¿En dónde encontramos el agua disponible?
  ¿ En dónde la necesitamos?.
  ¿Para qué podemos usar el agua disponible?

## Slide 9
2.-Metodología
Se divide en tres fases:
Fase I: Diagnóstico
Fase II: Formulación del Plan de Manejo Integral
Fase III: Programa de implementación

## Slide 10
 | Agua | Suelo | Bosque | Energía
Aspectos Legales |  |  |  | 
Uso del agua en las subcuencas |  |  |  | 
Panorama Socioeconómico y de comunicación |  |  |  | 
Medio Biofísico |  |  |  | 
Aspectos Hidroagrícolas en distritos y unidades de riego |  |  |  | 
Aspectos económicos y financieros |  |  |  | 
Calidad de Agua en las subcuencas |  |  |  | 
Infraestructura |  |  |  | 
 | Territorio/Autoridades Sectoriales |  |  | 
2.-Metodología
Matriz Ejes Temáticos – Temas Transversales
Diagnóstico
Análisis
Síntesis
Medición y Monitoreo
Políticas
Metas
Acciones
Recursos económicos

## Slide 11
3.-Aplicación al Sistema Cutzamala
Detener la degradación paulatina pero inminente del Sistema Cutzamala, es una de las más altas prioridades para garantizar la seguridad hídrica del Valle de México

## Slide 12
Legislaturas

## Slide 13
Estructuración del programa de manejo integral
Reforma institucional
Mantenimiento y modernización de la infraestructura
Mejoramiento y seguridad del servicio
Innovación y desarrollo tecnológico
Mejoramiento ambiental
Pilares del Programa
Notes: El entrecomillado es nuestro?

## Slide 14
4.-Estructuración del programa de manejo integral
Infraestructura
Irrigación
Agua potable y saneamiento
Económico, financiero e institucional
Conservación de agua, suelo y medio ambiente
Componentes a desarrollar
Notes: El entrecomillado es nuestro?

## Slide 15
Uso intensivo de recursos requiere instrumentos de gestión.
Propuesta: transitar de la gestión de los escurrimientos a gestión integral de recursos naturales.
Reto de las Metrópolis es: Detener la degradación de la capacidad instalada en infraestructura.
Existe viabilidad para optimizar el Sistema Cutzamala favoreciendo a todos los usuarios incluso, a los habitantes de las cuencas tributarias.
Estamos a tiempo de tomar las medidas necesarias para conservar y modernizar la capacidad de captar, conducir, potabilizar y transportar el agua para los mexicanos en cualquier parte del territorio.
5.-Conclusiones
Notes: El entrecomillado es nuestro?

## Slide 16: Gracias
ING. FERNANDO GONZÁLEZ CÁÑEZ